询 价 文 件

项目编号：KBA2018001

项目名称：盐城工学院知达楼江苏省新型环保重点实验室改造

盐城工学院招投标管理办公室

二 〇 一 八 年 七 月 十 日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城工学院采购计划，现对 盐城工学院知达楼江苏省新型环保重点实验室改造 项目进行询价采购，诚邀符合相关条件的投标人前来投标。

一、项目名称：盐城工学院知达楼江苏省新型环保重点实验室改造

二、项目编号： KBA2018001

三、投标人资格条件

投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人，且具备下列条件：

1.经营范围必须与本采购项目实质性相符；

2.有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，具有良好的商业信誉和财务状况；

3.提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）等复印件（盖章），提供法人或被授权代表人身份证复印件，原件携带备查；

4.提供近三年经营业绩证明材料；

5.参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、违纪记录的声明；

6.本次采购不接受联合体投标，中标后不得以任何方式进行转包与分包；

四、询价文件发放（获取）

发放方式：自行到盐城工学院江苏省新型环保实验室网站上下载。

五、投标起、止时间及要求

投标人请于2018年10月23日8:30—10:00之间将装订密封加盖公章后的投标文件，送至盐城工学院迎宾大道校区知达楼AE217室。（本次采购不接受“送达”之外的其它任何投标方式）。

六、投标保证金

1.本次采购投标、履约保证金金额为：1000.00 元。

2.投标保证金一律用银行本票(同城)或银行汇票(异地)的方式递交，银行本票或汇票的收款人为盐城工学院(无需填写账号)，付款人必须为投标人本人，户名与账号必须与基本账户开户许可证一致。

送达投标文件前，投标人凭银行汇票或本票、开户许可证复印件到财务处办理相关手续。未按采购文件要求缴纳保证金的视为不响应采购文件情形，其投标文件不予接受。中标人的投标、履约保证金直接转为履约保证金并开具发票，合同履行完毕、验收合格、培训完成后5日内无息退回。

本项目招标（采购）资料费0元，在递交投标、履约保证金时由财务处工作人员现场收取，可通过现金、支付宝或微信方式缴纳，并开具发票给投标人。如中标人放弃中标资格或未在规定时间内签订合同，则投标保证金（预算2%）不予退还。投标人交纳的招标（采购）资料费，无论成交与否均不予退还。

七、采购联系人

采购人名称：盐城工学院

技术联系人：  崔老师   联系电话：0515-88298927

招标联系人：  陈老师   联系电话：0515-88298923

第二部分  投标人须知

一、投标人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加投标，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2018年10月17日向我方书面提出，对于不影响公平竞争的问题我方将作出答复。

三、投标要求：投标人须按询价文件的要求进行响应，投标文件一式三份，即正本一份（须正反打印），副本二份。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和投标人诸如营业执照之类的资格证明。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。

四、成交供应商的确定原则：建材院采购委员会将对响应的投标文件进行评审和比较，评审中可要求供应商对其投标文件作出必要的澄清和确认。评标委员会将审查投标文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。按照符合采购需求、质量和服务相等且价格最低的原则确定成交供应商。

五、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各投标人在投标时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评委会或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于采购方的原则确定规格型号。

六、投标人在投标时，必须按要求向招标人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于结果公示结束后无息退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履行后无息退还；对于不履约的中标单位除没收保证金外将严格按照相关规定进行处理。

七、付款方式：验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的90﹪；如无质量问题，一年后甲方向乙方支付10%余款。相关支付手续由甲方负责办理。

第三部分  项目需求和质量标准

一、采购清单、技术规格参数、质量标准、其它要求

（一）采购清单 ：

| 盐城工学院知达楼江苏省新型环保重点实验室改造清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 房间号：AE208 |
| 1 | 钢木实验台 | 3000*1100*700，顶部一层理化板台面，台面下装2米左右LED硬灯条，1个开关控制。8个5孔插座。 | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 挡水板 | 1300*12*700，透明有机玻璃，防割处理。 | 1 | 块 |  |  |
| 3 | 全木吊柜 | 2000*400*1008，4扇对开门，灰色PP一字拉手，飞机铰链。内部4块活动层板，分5层，必须保证层高平均20CM一层。 | 2 | 组 |  |  |
| 4 | 理化板工作台(2个) | 1300（长）*500（宽）*800（高），40mm*60mm*2mm方管钢架，灰色杜邦喷塑，调节脚。（台面一长两短三面双边厚25mm，双边宽度不超过2CM）。 | 2.6 | 米 |  |  |
| 5 | 理化板工作台(1个) | 1200（长）*600（宽）*760（高），40mm*60mm*2mm方管钢架，灰色杜邦喷塑，调节脚。（台面一长两短三面双边厚25mm，双边宽度不超过2CM）。 | 1.2 | 米 |  |  |
| 6 | 不锈钢支架台 | 2200*600，不锈钢板全包18中纤板，正面挡条高3CM。靠墙装，配3付不锈钢三角架，承重50KG。 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 理化板工作台 | 1300*500*800，40mm*60mm*2mm方管钢架，灰色杜邦喷塑，调节脚。（台面一长两短三面双边厚25mm，双边宽度不超过2CM）。 | 1.3 | 米 |  |  |
| 8 | 线槽插座更换增补 | PP线槽插座，TCL插座盒 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 安装改造服务费 | 含电线,拆除安装改造及人工 | 1 | 项 |  |  |
| 房间号：AE210 |
| 1 | 不锈钢支架台 | 2200*300，不锈钢板全包18中纤板，两端挡板高30CM,正面挡条高3CM。靠墙装，配3付不锈钢三角架，承重50KG。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 不锈钢工作台 | 1100*600*900（长*宽*高），不锈钢板全包18中纤板，40mm*60mm*2mm方管钢架，灰色杜邦喷塑，调节脚。为方便仪器进出，正面不能有连接杆和斜撑。 | 1.1 | 米 |  |  |
| 3 | 不锈钢支架台 | 1100*600，不锈钢板全包18中纤板，正面挡条高3CM。靠墙装，配3付不锈钢三角架，承重50KG。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 钢木实验台 | 3500*1100*700，顶部一层理化板台面，台面下装2米左右LED硬灯条，开关控制。8个5孔插座，装在3付钢脚下侧面。 | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 线槽插座更换增补 | PP线槽插座，TCL插座盒 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 安装改造服务费 | 含电线,拆除安装改造及人工 | 1 | 项 |  |  |
| 房间号：AE212 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 3500*1400*1500，分2台，双面玻璃门，灰色型材，钢化玻璃，带2套活动合成架。12个5孔插座，4个LED硬灯条，4个开关控制。315PVC风管8米，315单向阀1个，315弯头1个，315三通1个，400变315三通一个，315直接2个。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 拆除 | 原有3500mm试剂架拆除。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 不锈钢工作台 | 1400*600*1000，不锈钢板全包18中纤板。40mm*60mm*2mm方管钢架，灰色杜邦喷塑，调节脚。为方便仪器进出，正面不能有连接杆和斜撑。 | 4 | 张 |  |  |
| 1 | 运输安装费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 辅材配件 |  | 1 | 项 |  |  |

（二）技术规格参数：

见采购清单列表（第5-6页），具体要求如下：

（1）技术工艺要求

1）外形尺寸：长、宽、高误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线2000mm，误差≤1mm，3000mm，误差≤2mm；地脚平稳性：误差≤1mm；面板表面，不允许有划痕、麻点及压痕，实验台的台面均匀平整，边缘切割整齐，四边平直，无明显凹凸现象。

2）涂层：各涂层均匀，钢制或木制板材表面平整，无色差、无拼接、无明显凹凸、无毛刺、无斑点、无划痕、无碰伤等缺陷。木制贴面和封边部件严密、平整，无脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等现象，外表的圆角、倒棱均匀一致。

3）封边：柜体的每一块板，其四个边必须用优质热熔胶经高温高压作防水封边处理。

a）用全自动直线封边机封2mm厚边，并作水平和垂直倒角修饰，平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷。

b）胶厚度均匀一致，封边不得有积胶或凹凸不平，涂胶不易过厚。封边带与板边贴紧无间隙，切带截面垂直，无斜度、无迸裂、无剥离。

c）水平倒角、垂直倒角修饰应均匀一致，不能有波浪纹，倒角半径为带厚的1/2。

d）封好后的边无胶痕，带宽与板厚一致，无局部缺带。

e）除特殊要求外，封边应先短后长。

f）装配到位、紧密、平直、转角圆顺。

g）接缝处间隙应＜0.5mm，接缝位置应在不显眼处。

4）三合一连接件：台桌面与柜体等主要连接部位一律采用内预埋件，其他的板块连接采用联通优质三合一连接件，预埋ABS膨胀型预埋头，增强握钉力，抗弯变、防渗水、防摇摆。

5）表面：所有柜体连接牢固，无缝隙，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角。

6）零部件：零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。金属配件应做除锈和防腐蚀处理。结构处螺丝或连接件不允许外露。

7）排钻孔：组合的台、柜、架的每一块板材连接点，采用数控多排钻床同时钻出连接点，保证安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。铰链、滑轨等五金件均准确安装在系统孔上，使其开启、抽拉顺畅。

8）封边条：所有的门板、抽屉板等板材都必须采用2mmPVC封边条配环保封边胶封边。

9）色泽：整套产品或成套产品色泽相似。

10）配件：各种配件不得有少件、漏钉、弯钉，启闭零件和配件应使用灵活。

11）装配

a）装配后产品外观尺寸符合设计要求；

b）正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷；

c）各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作。

（三）质量标准：

（1）采用的技术规范或标准

1）金属器材采用的标准：GB/T3325《金属家具通用技术条件》、QB/T1951.2-94《金属家具质量检测及质量评定》；

2）木质器材采用的标准：GB/T3324《木家具通用技术条件》、QB/T1951.1-94《木质家具质量检测及质量评定》、GB10357《家具力学性能试验标准》；

3）饰面板标准 E1级环保中密度素板、三聚氰胺饰面板采用的标准：GB/T15102-94和GB18584-2001中的优等品。

（2）通用的技术性能、材料使用标准

1）在验收之前，不得揭去正面台面保护防伪膜，否则视同非原台面厂家产品。

2）所有钢件在安装进场前均用千分尺测量壁厚。

3）供货商供货时未能满足上述要求的，校方可以拒付货款，供货商必须更换直至完全满足。

（3）材质说明

1）台面：采用12.7mm厚实验室专用实芯理化板台面，四周覆边至25mm厚，耐酸碱，易冲洗，抗高温。台面可承重200-300 kg，不易变形。

2）框架

主框架采用40*60mm的1.0mm厚矩形钢管焊接而成，内部做好托梁定位孔。横梁采用2.0mm厚60mm*40mm矩形方管，柜体下方双托梁为40mm*20mm*1.5mm矩形钢管，托梁以专用带槽扣件固定，托梁扣件为活动式，可实现升降，方便拆卸、维修；表面酸洗处理后经环氧树脂静电粉沫喷涂高温固化处理喷涂，耐酸碱、防火、防潮、及有机溶剂。

3）柜体

柜体、抽屉：柜体、门板采用18mm厚E1级优质环保双贴面三聚氰胺板，推荐品牌：肯地亚；露水河；森澳特（中标后中标单位需提供本单位原材料采购发票）。背板采用5mm厚E1级优质环保双贴面三聚氰胺板，经过全自动数控裁板机进行裁切，要求每块板材的尺寸误差小于等于0.5mm，板材裁切好后保证板材断面四周没有爆边，断面整齐。再以进口热熔胶及2mm厚的同色PVC断面封边，要求封好边的板材四周光滑，封边皮和板材断面完全包合，封完好的板材需有倒角斜边处理，不要有毛刺。抽屉的制作工艺及材质要求和柜体制作一样。

4）铰链和导轨

达到国际五金行业标准。外形美观、无噪音，经久耐用；三节轨：可承受45公斤的压力，模具成型，伸缩自如。

5）可调脚

采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震。

6）拉手

采用白色PVC一字型拉手，外观美观大方。

（4） 采购清单中的通风橱

（1）总体要求

1、设计依据

A、排风柜技术条件JB/T6587-1992

B、通风与空调工程施工规范：GB50243-1997

C、柜式风机盘管机组JB/T 9066-1999

（2）材质要求

1、风机采用国家强制性产品认证CCC产品防腐防爆玻璃钢风机，排气管路、阀门、配件、叶片材质要求：抗强酸、强碱、有机溶剂侵蚀和老化，耐高温、不变形。

2、外露控制电路：PVC保护套管，接线点不得外露。整体设备应平整光滑，外表面整齐美观，厚度均匀，且边缘无毛刺，并不得有气泡、分层现象。通风机的叶轮旋转后，每次均都不应停在原来的位置，并不得破壳。

3、各风机电机为国家强制性产品认证CCC产品知名品牌产品，安装在室外的通风机的机应设防雨罩。

4、风管应平整，无大的缺陷，管道厚度均匀。

5、法兰与风管应成一整体，并与风管轴线成直角。

6、消声装置为高品质名牌产品消声微孔板，夹层≥25mm耐高温岩棉，整个通风系统的噪音符合国家标准。

二、交货期要求

签订合同后， 15 天内仪器设备安装调试结束、验收合格并交付使用。

三、交货地点

交货地点为：盐城工学院北校区知达楼                          。

四、付款方式

经安装调试验收合格后，付合同款的 90%，其余10%作为质保金，1年内无质量问题后付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视其情形采取退货、拒付款、索赔等措施，直至通过有关部门，依法处理。

五、合同签订

公示结束后5日内签订采购合同。

- 售后服务及服务承诺

6.1  投标人应保证货物是全新、未使用过的、是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

6.2  货物如有缺陷，投标人在收到采购人通知后15天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6.3  如果投标人在收到通知后15天内没有弥补缺陷，采购人可拒付货款。

6.4  根据检验标准和检验结果或有关质检部门的检验报告，采购人发现货物的数量、质量或规格等与合同不符，或证实货物是有重大缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将没收投标保证金、减付中标价的10%，直至终止合同、拒付款并向政府采购主管部门报告查处。

6.5  投标人为货物提供终身技术服务。

6.6  故障排除:投标人实行24小时响应,确保72小时维修到位，以确保材料正常运转。

七、特别说明

7.1本次采购为整包，不可以拆分细项。

7.2如由于询价文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时必须补充说明。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四部分：投标文件的组成及格式

询价投标文件（正本或副本）

项目名称：盐城工学院知达楼江苏省新型环保重点实验室改造

项目编号： KBA2018001

投 标 人（盖章）：

年  月  日

一、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

二、资信证明文件

# 1、营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（复印件、加盖单位公章）。

# 2、投标（法人或授权）代表身份证(复印件，原件自带备查)。

# 3、采购文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其它材料。

# 注：要求提供原件的必须提供，没有要求的提供加盖单位公章的复印件，原件投标时自带备查。

三、报价单及有关承诺、说明（格式）

盐城工学院：

我单位愿意按照本询价文件（             ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

- 报价单

| 盐城工学院知达楼实验室改造清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页 |
| 房间号：AE208 |  |
| 1 | 钢木实验台 | 3000*1100*700，顶部一层理化板台面，台面下装2米左右LED硬灯条，1个开关控制。8个5孔插座。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 2 | 挡水板 | 1300*12*700，透明有机玻璃，防割处理。 | 1 | 块 |  |  |  |
| 3 | 全木吊柜 | 2000*400*1008，4扇对开门，灰色PP一字拉手，飞机铰链。内部4块活动层板，分5层，必须保证层高平均20CM一层。 | 2 | 组 |  |  |  |
| 4 | 理化板工作台(2个) | 1300（长）*500（宽）*800（高），40mm*60mm*2mm方管钢架，灰色杜邦喷塑，调节脚。（台面一长两短三面双边厚25mm，双边宽度不超过2CM）。 | 2.6 | 米 |  |  |  |
| 5 | 理化板工作台(1个) | 1200（长）*600（宽）*760（高），40mm*60mm*2mm方管钢架，灰色杜邦喷塑，调节脚。（台面一长两短三面双边厚25mm，双边宽度不超过2CM）。 | 1.2 | 米 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢支架台 | 2200*600，不锈钢板全包18中纤板，正面挡条高3CM。靠墙装，配3付不锈钢三角架，承重50KG。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 理化板工作台 | 1300*500*800，40mm*60mm*2mm方管钢架，灰色杜邦喷塑，调节脚。（台面一长两短三面双边厚25mm，双边宽度不超过2CM）。 | 1.3 | 米 |  |  |  |
| 8 | 线槽插座更换增补 | PP线槽插座，TCL插座盒 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 安装改造服务费 | 含电线,拆除安装改造及人工 | 1 | 项 |  |  |  |
| 房间号：AE210 |  |
| 1 | 不锈钢支架台 | 2200*300，不锈钢板全包18中纤板，两端挡板高30CM,正面挡条高3CM。靠墙装，配3付不锈钢三角架，承重50KG。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢工作台 | 1100*600*900（长*宽*高），不锈钢板全包18中纤板，40mm*60mm*2mm方管钢架，灰色杜邦喷塑，调节脚。为方便仪器进出，正面不能有连接杆和斜撑。 | 1.1 | 米 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢支架台 | 1100*600，不锈钢板全包18中纤板，正面挡条高3CM。靠墙装，配3付不锈钢三角架，承重50KG。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 钢木实验台 | 3500*1100*700，顶部一层理化板台面，台面下装2米左右LED硬灯条，开关控制。8个5孔插座，装在3付钢脚下侧面。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 5 | 线槽插座更换增补 | PP线槽插座，TCL插座盒 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 安装改造服务费 | 含电线,拆除安装改造及人工 | 1 | 项 |  |  |  |
| 房间号：AE202 |  |
| 1 | 不锈钢工作台 | 1800*750*900（长*宽*高），不锈钢板全包18中纤板，40mm*60mm*2mm方管钢架，灰色杜邦喷塑，调节脚。为方便仪器进出，正面不能有连接杆和斜撑。 | 1.8 | 米 |  |  |  |
| 2 | 吊柜 | 2400*400*1100 4扇对开门，灰色PP一字拉手，飞机铰链。 | 4 | 组 |  |  |  |
| 3 | 全木吊柜 | 2400*300*600，灰色，6扇对开门，PP一字拉手，飞机铰链。内部1块活动层板，高度居中分2层。 | 1 | 组 |  |  |  |
| 1 | 运输安装费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 辅材配件 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 小写： |
| 供货期限：合同签定后15日内交货并安装调试完毕。 |

货币单位：人民币元

注：1.明细报价表必须认真填写，包括设备的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

3.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

4.报价不得缺项，所有项目必须填写完整，如出现缺项则以合格投标人中该项的最低报价代入计算，且以此最低报价签订合同供货。

二、售后服务承诺及说明：

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日